## Slide 1: CIG4E3 / Pengolahan Citra Digital BAB 8. Image Segmentation (Edge Detection)
Bedy Purnama
Intelligent Computing and Multimedia (ICM)

## Slide 2: Definisi Egde
Edge adalah batas antara dua daerah dengan nilai gray-level yang relatif berbeda atau dengan kata lain edge merupakan tempat-tempat yang memiliki perubahan intensitas yang besar dalam jarak yang pendek
Proses pencarian edge dilakukan dengan menggunakan teknik spatial filter (proses konvolusi)

## Slide 3: Spatial Filter - Review
Menggunakan matrik ketetanggan, pada umumnya berukuran ganjil sehingga elemen yang diproses berada di tengah dan juga matrik mask (berisi nilai tertentu tergantung pada operasi yang dilakukan)
1
2
3
4
T
5
6
7
8

## Slide 4: Cara Kerja Spatial Filter [1]
Lakukan penelusuran terhadap semua titik pada citra.
Rekam titik yang sedang diperiksa dan juga titik sekitarnya ke dalam matrix neighbor.
Isi matrix mask dengan angka (angka yang harus dimasukkan ditentukan oleh jenis operasi).

## Slide 5: Cara Kerja Spatial Filter [2]
Kalikan matrix neighbor dengan matrix mask secara sekalar (Output[x,y] = Mask[x,y] * Neighbor[x,y]).
Jumlahkan seluruh isi sel dari matrix output. Hasil penjumlahan ini adalah titik baru yang akan diletakkan pada koordinat titik yang sedang diproses (dibandingkan dengan treshold).

## Slide 6: Pendekatan Edge Detection [1]
Turunan 0
  Dalam pendekatan ini dilakukan proses pencarian selisih pada matrik tetangga dengan aturan sbb:
  Pada umumnya digunakan nilai terbesar dari 4 nilai yang diperoleh untuk dibandingkan dengan treshold

## Slide 7: Pendekatan Edge Detection [2]
Turunan 1
  Dalam pendekatan ini maka gradient diasumsikan sebagai gabungan nilai selisih matrik tetangga (dengan posisi tertentu)
  Mask yang sering digunakan
    Robert
    Prewitt
    Sobel
    Frei-chan

## Slide 8: Gradient Operator [1]
Pengukuran kemiringan suatu fungsi dilakukan dengan menghitung turunan pertamanya, yaitu :

## Slide 9: Gradient Operator [2]
Pada edge detection, yang memiliki peranan penting adalah nilai atau besarnya vektor gradient

## Slide 10: Gradient Operator [3]
Pendekatan Deret Taylor digunakan untuk menghitung gradient
Secara sederhana maka nilai dari Gx dan Gy dihitung sebagai :
  Gx = (f(x+1,y) – f(x-1,y) = (-1).f(x-1,y) + 0.(f(x,y) + 1.f(x+1,y)
  Gy = (f(x,y+1) – f(x,y-1)= (-1).f(x,y-1) + 0.(f(x,y) + f(x,y+1)

## Slide 11: Gradient Operator [4]
Representasi Mask
  Gx Gy
  Ingat bahwa => Tergantung kebutuhan
    G[f(x,y)]=
    G[f(x,y)]=
0 | 0 | 0
1 | 0 | -1
0 | 0 | 0
0 | -1 | 0
0 | 0 | 0
0 | 1 | 0

## Slide 12: Robert Gradient
Roberts Operator merupakan variasi dari rumus Gradient Operator dengan arah orientasi sebesar 45 dan 135 pada bidang citra
Ini berarti gradient dihitung dengan memanfaatkan titik yang berada pada arah orientasi 45 dan 135 yaitu :
  f(x+1,y+1) dan f(x-1,y+1)

## Slide 13: Robert Gradient
Representasi Mask
  D1 D2
-1 | 0 | 0
0 | 1 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | -1
0 | 1 | 0
0 | 0 | 0

## Slide 14: Operator Prewitt
Pengembangan dari gradient operator dengan menggunakan 2 mask (horizontal dan vertikal) ukuran 3x3
Pada operator ini kekuatan gradient ditinjau dari sudut pandang horizontal dan vertikal (memperhatikan titik disekitar pada posisi horizontal dan vertikal)

## Slide 15: Operator Prewitt
Perhitungan G[f(x,y)]
  Gx=( f(x+1,y-1) + f(x+1,y) + f(x+1,y+1) ) – (f(x-1,y-1) + f(x-1,y) + f(x-1,y+1) )
  Gy=( f(x-1,y+1) + f(x,y+1) + f(x+1,y+1) ) – ( f(x-1,y-1) + f(x,y-1) + f(x+1,y-1) )
Dalam bentuk matrik
  Gx Gy
-1 | 0 | 1
-1 | 0 | 1
-1 | 0 | 1
-1 | -1 | -1
0 | 0 | 0
1 | 1 | 1

## Slide 16: Operator Sobel
Hampir sama dengan operator prewitt, namun dilakukan perhitungan kekuatan dari titik yang digunakan, dimana diasumsikan bahwa titik yang dekat memiliki kekuatan/pengaruh yang lebih besar sebesar 2 x

## Slide 17: Operator Sobel
Representasi Mask
  Gx Gy
-1 | 0 | 1
-2 | 0 | 2
-1 | 0 | 1
-1 | -2 | -1
0 | 0 | 0
1 | 2 | 1

## Slide 18: Operator Frei-Chan
Konsepnya sama dengan Sobel dimana titik yang dekat memiliki pengaruh yang lebih kuat
Dalam operator ini kekuatannya adalah sebesar 2^1/2
Mask
-1 | 0 | 1
-2^1/2 | 0 | 2^1/2
-1 | 0 | 1
-1 | -2^1/2 | -1
0 | 0 | 0
1 | 2^1/2 | 1

## Slide 19: Turunan Kedua
Salah satu operator turunan kedua yang sering digunakan adalah Operator Laplace
Operator ini digunakan untuk menangani proses pendeteksian sisi pada jenis citra yang mempunyai tingkat perubahan warna yang kecil

## Slide 20: Operator Laplace
Laplacian operator ini menggunakan fungsi turunan tingkat kedua (second order derivative function).
Fungsi turunan tingkat kedua dari fungsi citra dapat dirumuskan sebagai berikut

## Slide 21: Operator Laplace
Bila disederhanakan:
Mengingat nilai x dan y terkecil adalah 1, maka:

## Slide 22: Operator Laplace
Mask Laplace
0 | 1 | 0
1 | -4 | 1
0 | 1 | 0

## Slide 23: Prewitt Turunan 2
Pada operator prewitt turunan 2, dapat digunakan 8 jenis mask (dinamakan sesuai arah mata angin)
Mask Prewitt North
Nilai mask untuk arah mata angin yang lain dapat diperoleh dengan memutar Mask Prewitt North dengan sudut yang sesuai
-1 | -1 | -1
1 | -2 | 1
1 | 1 | 1

## Slide 24: Treshold
Salah satu hal penting dalam melakukan deteksi sisi adalah menentukan sebuah ambang nilai (treshold) yang digunakan untuk memutuskan apakah titik itu merupakan sisi atau tidak
Pada umumnya hasil proses deteksi sisi adalah gambar biner (daerah sisi pada umumnya berwarna putih)

## Slide 25: Variasi pendekatan untuk g(x,y)
Masalah: penentuan nilai T yang tepat shg tepi dapat dipertajam tanpa merusak pixel-pixel non-tepi
LG: Nilai gray level tertentu untuk mewakili pixel-pixel tepi
LB: Nilai gray level tertentu untuk mewakili pixel-pixel non-tepi